UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE - AIX-MARSEILLE II

DESS AIR & ESPACE

Système de Contrôle d’Attitude et d’Orbite

Volume II – Contrôle d’attitude

Robert GUIZIOU

Mis à jour le 18 octobre 2001

Technopôle de Château-Gombert

60, rue Joliot Curie - 13453 MARSEILLE CEDEX 13 – Tél : 04.91.11.38.02 - Fax : 04.91.11.38.38

Sommaire

1	Contrôle d’attitude d’un satellite par magnétocoupleurs	7

1.1	Le magnétocoupleur	7

1.1.1	Notations et conventions	7

1.1.2	Couple dû au magnétocoupleur	7

1.1.3	Equations du SCAO	8

1.1.4	Exemple de spécifications imposées à une mission d'imagerie	9

1.2	Champ magnétique terrestre	10

1.2.1	Généralités	10

1.2.2	Modèle simplifié du champ magnétique terrestre	11

1.2.3	Rappels sur les polynômes et fonctions de Legendre	13

2	Contrôle d’attitude d’un satellite par tuyères	15

2.1	Généralités	15

2.2	Principe de la commande à seuil	15

2.2.1	Détection et mesure	15

2.2.2	Commande	16

2.2.3	Le cas réel	16

2.3	A propos de la poussée	17

2.3.1	Propulseurs à gaz froid	17

2.3.2	Poussée et commande	18

2.4	Domaines d’application	19

2.4.1	Moteurs à gaz froid	19

2.4.2	Moteurs mono-ergol (Hydrazine)	20

2.4.3	Moteurs bi-ergols	20

2.4.4	Moteurs à poudre	20

2.4.5	Moteurs ioniques	20

2.5	Tuyères sur corps tournant	20

2.6	Exemple d’application	22

3	Contrôle d’attitude par moment embarqué	23

3.1	Généralités	23

3.1.1	Définition et principe	23

3.1.2	Roues et volants	23

3.1.3	CMG (Control Moment Gyro)	23

3.1.4	Effet de réaction	23

3.1.5	Domaine d’application	24

3.2	Pointage Terre	24

3.2.1	Repère orbital local	24

3.2.2	Repérage Roulis-Lacet en contrôle long terme	25

3.3	Equations générales	26

3.4	Equations du cas 0 DOF	26

3.4.1	Définition SCAO n DOF (N = 1, 2, 3)	27

3.4.2	Equations du contrôle 0 DOF	27

3.5	Méthode de contrôle	30

3.5.1	Equations du contrôle long terme	30

3.5.2	Effets des couples perturbateurs	30

3.5.3	Un exemple de contrôle	31

3.5.4	Réalisation du contrôle actif	32

3.5.5	Limites de la méthode	34

4	Contrôle d’attide par CMG	35

4.1	Problème – Principe de fonctionnement	35

4.1.1	Schéma	35

4.1.2	Rôle du couple gyroscopique	36

4.1.3	Phénomène de saturation	37

4.2	Solution	37

4.2.1	Précession 	37

4.2.2	Moment cinétique gyroscopique	37

4.2.3	Loi d’évolution de 	38

4.2.4	Période de désaturation	38

5	Contrôle d’attitude 3-axes	39

5.1	Domaines d’application	39

5.2	Concepts adoptés	39

5.2.1	Mesure 3-axes	39

5.2.2	Contrôle 3-axes	39

5.3	Les roues de réaction	40

5.3.1	Equations en pointage inertiel faibles vitesses	40

5.3.2	Equations en pointage Terre faibles vitesses et petits angles	40

5.4	Exemple de désaturation	42

5.4.1	Définition de la désaturation	42

5.4.2	Comment désaturer ?	42

5.4.3	Exemple de SPOT	43

6	Commande optimale sur un satellite contrôle par magéntocoupleurs	45

6.1	Présentation générale	45

6.2	Problème de la commande optimale	46

6.2.1	Que signifie commande optimale ?	46

6.2.2	Quel critère ?	46

6.2.3	Comment quantifier les qualités précédentes ?	46

6.3	Résolution du problème de la commande optimale exprimée dans le cas du satellite	48

6.3.1	Formulation mathématique du problème	48

6.3.2	Principe du minimum de PONTRYAGIN	48

6.4	Procédure de simulation	49

6.4.1	Calcul de P connaissant A, B, S, R, Q, M	49

6.4.2	Remarques importantes	50

7	Stabilisation d’un satellite par la dérivée du champ magnétique terrestre et magnétocoupleurs	53

7.1	Commande par la dérivée du champ magnétique terrestre	54

7.1.1	Principe de base	54

7.1.2	La chaîne logique de contrôle	55

7.2	Etude physique de la commande	55

7.3	Etude mathématique permettant de mettre en évidence le rôle amortisseur de la commande	56

7.3.1	Mise en évidence de l'effet amortisseur du couple de commande sur les trois axes	57

7.3.2	Etude du couple C2	58

7.3.3	Etude énergétique	59

7.4	Etude mathématique d'une autre loi mettant en évidence le rôle amortisseur de la commande et prenant mieux en compte les inerties différentes du satellite	60

7.4.1	Notations	60

7.4.2	Prise en compte des inerties	60

7.4.3	Remarque sur la constante de temps	61

7.4.4	Remarque sur les simulations et le mouvement orbital	61

8	Stabilisation d’un satellite-lanceur par SPIN	63

8.1	Généralités	63

8.1.1	Principe de mécanique	63

8.1.2	Comportement gyroscopique	63

8.1.3	Couple gyroscopique	65

8.2	Cas d’un couple constant	65

8.2.1	Problème	65

8.2.2	Equations du mouvement	66

8.2.3	Intégration et solution	66

8.2.4	Interprétation du mouvement	66

8.2.5	Exemple théorique de contrôle	68

8.2.6	Exemple pratique de contrôle	69

8.3	Déplacement du moment cinétique	70

8.4	Stabilisation par spin	71

8.4.1	Repérage de l'axe de spin et mesure de la nutation	71

8.4.2	Déplacement de l'axe de spin	73

8.5	Satellite dual spin	74

8.6	Phase propulsée	75

8.6.1	Problème	75

8.6.2	Résultat : mouvement de rotation	75

8.7	Conclusion	76

# Contrôle d’attitude d’un satellite par magnétocoupleurs

Ce chapitre est consacré au contrôle actif de l'attitude d'un satellite par magnétocoupleurs. Nous nous plaçons dans la configuration d'une stabilisation trois axes d'un satellite, sur orbite circulaire, par rapport au repère orbital. Les écarts angulaires sont donc petits.

## Le magnétocoupleur

### Notations et conventions

On appelle ou on rappelle :

IR, IT, IL, les inerties en roulis, tangage et lacet.

, , , les angles de roulis, tangage et lacet supposés petits dans le contrôle d'attitude.

0 la pulsation orbitale constante pour une orbite circulaire de rayon r.

Le vecteur champ magnétique terrestre par ses composantes dans le repère orbital local XYZ, associé à la position courante du satellite, au rayon vecteur r et au temps t, cette donnée peut être soit analytique soit sous forme de modèle embarqué :

L'électronique de bord et les capteurs utilisés doivent élaborer des moments magnétiques du type suivant, en commandant les courants dans des bobines.

Un pseudo moment magnétique de commande est élaboré par le calculateur, par exemple en loi proportionnelle dérivée:

D'autres commandes peuvent naturellement être imaginées.

### Couple dû au magnétocoupleur

Le satellite est équipé de magnétomètres(liés au satellite), mesurant in situ les composantes en axes satellite du champ magnétique terrestre. Des capteurs de positions angulaires (senseurs) et des gyromètres de mesure de vitesses angulaires associés à une électronique de bord, permettent d'élaborer les fonctions mx my mz, puis Mx My Mz, et donc les courants à injecter dans trois bobines suivant les 3 axes pour obtenir le moment magnétique de commande M.

Le moment général M du dipôle écrit sous forme vectorielle est :

Le vecteur champ magnétique terrestre calculé dans la base satellite en fonction des paramètres angulaires et des composantes de B dans le repère orbital, est dans le cas des petits angles de dépointage :

donnant le couple de commande ci-dessous :

ce couple de contrôle Mc agissant sur le satellite est donné par ses composantes dans les axes satellites. Mais en dernier ressort c'est m( mx my mz ) qui apparaît réellement comme la commande.

Le moment total des perturbations extérieures autres que gravitationnelles est :

On consultera, pour évaluer les couples perturbateurs, les ouvrages. On s'intéressera tout particulièrement aux couples d'origine aérodynamiques et on s'apercevra probablement du rôle important joué par la position du centre de poussée par rapport au centre de masse.

### Equations du SCAO

Les équations de comportement se présentent sous la forme générale ci-dessous :

où les quantités du second membre se calculent comme indiqué plus haut :

Indice c pour commande,

Indice p pour perturbations (gravitationnelles non comprises puisqu'elles sont utilisées par le gradient de gravité déjà inclus dans le premier membre).

Mise sous forme canonique : Si par exemple le vecteur d'état du système est noté X, la perturbation ou la commande(au second membre) est le vecteur d'entrée U =Up + Uc, Y le vecteur de sortie, on a alors par exemple la représentation d’état :

Si en sortie Y=X alors les matrices A, B, C, D s'expriment respectivement ainsi :

Les vecteurs d'état et de commande sont :

0

Remarque capitale sur le rôle des magnétocoupleurs et leur inconvénient :

Les calculs mathématiques ont masqué le rôle important du champ magnétique terrestre B et sa contribution comme amortisseur des oscillations des angles de roulis lacet et tangage.

Le lecteur vérifiera lui-même que l'expression de Mcx est la suivante :

On constate que le premier terme négatif introduit dans l'équation de roulis en  un rappel élastique et un amortissement. Ces effets sont favorables à la stabilisation du roulis. Malheureusement les autres termes de couplage avec le lacet et le tangage dans l'équation de roulis apparaissent comme perturbateurs et parfois déstabilisants. C'est donc un inconvénient non négligeable, qui conduit en pratique à une compensation par roue de réaction, dont le rôle pourrait se limiter à compenser ces termes parasites.

Naturellement le raisonnement est le même sur les autres axes.

Matrice de gain :

On parle en général d'une matrice de gain notée K dans la boucle de retour d'état.

Les coefficients kpx, ......, kdz dans les études réelles, sont à déterminer et naturellement à optimiser en tenant compte de leur réalité physique et tout en cherchant à minimiser la consommation en puissance.

### Exemple de spécifications imposées à une mission d'imagerie

Généralement l'héliosynchronisme est imposé par une mission d'observation de la Terre. La technologie des caméras impose donc des spécifications précises en ce qui concerne :

La précision de pointage,

Les vitesses angulaires maximums admissibles pour une prise de vue correcte,

Caractéristiques techniques du système de prise de vues :

Z : Altitude sol de la prise de vue

 : Angle d'ouverture de prise de vue

n x n : Ensemble de n2 pixels de la matrice carrée CCD

 : temps de prise de vue

k : 0 < k <1 décalage maximum toléré en fraction de pixels de l'image en début et fin de prise de vue.

d : Résolution au sol pour 1 pixel

Vous pourriez montrer par un calcul que les tolérances en vitesses angulaires de roulis et tangage sont les mêmes et donnent les spécifications suivantes :

Pour le lacet par une étude plus particulière, vous établirez :

pour une résolution sol par pixel

## Champ magnétique terrestre

### Généralités

Le champ magnétique terrestre apparaît comme résultant d'un dipôle magnétique faisant un angle de 11° avec l'axe de rotation de la Terre et légèrement décentré. Le pôle sud du dipôle est dans l'hémisphère nord à 78°6 de latitude et 289°55 de longitude ouest, de plus ce dipôle dérive de 0.014°/an vers l'est et sa force augmente de 0.05% par an.

C'est dire la complexité de sa représentation.

Deux modèles sont connus:

IAGA pour International Association of Geomagnetism and Aeronomy

IGRF pour International Geomagnetic Reference Field qui propose un développement du potentiel magnétique donnant accès au champ magnétique terrestre sous la forme suivante:

Avec les notations :

r rayon vecteur ;

L, longitude du satellite ;

 désigne la latitude ;

RT = 6378,135 km: rayon terrestre équatorial ;

et ,des coefficients connus fonctions lentement variables de l'année, donnés, listés et fournis en tableaux, dans les ouvrages spécialisés ;

sont les fonctions de Legendre normalisées.

Pour une première étude de stabilisation par magnétocoupleurs et une bonne compréhension du phénomène, nous nous contenterons d'un modèle simple en ne gardant que les premiers termes du développement soit :

Nous obtenons donc les composantes du champ magnétique par

Br est la composante radiale

BN la composante tangente au méridien vers le nord local

BL la composante vers l'est

Le calcul donne :

### Modèle simplifié du champ magnétique terrestre

Nous commencerons par un modèle encore plus simple sans que cela altère les résultats généraux de l'étude de contrôle d'attitude.

Hypothèses :

On assimile le champ magnétique terrestre à celui d'un dipôle magnétique placé suivant l'axe Nord-Sud de la Terre et présentant ainsi une symétrie de révolution autour de l'axe de rotation de la Terre.

Nous savons que :

où 0 = 4.10-7 et K= 6,413 1021 A.m2

N est la direction locale du Nord (pour nous magnétique et géographique à la fois avec la simplification adoptée).

Exemple de calcul des composantes de B dans le repère orbital local pour une orbite héliosynchrone :

Hypothèses :

L'orbite est supposée circulaire de type héliosynchrone ou du moins d'inclinaison i>90°.

Le temps de référence t = 0 est pris à l'un des passages du satellite au noeud N ascendant (passage de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord)

On appelle j l'angle polaire du satellite compté à partir du nœud ascendant positivement autour de l'axe de tangage (axe également porteur du moment cinétique du satellite).

On appellera  l'angle entre la vitesse (ou l'axe de roulis X) et la direction N du nord local, est mesuré positivement autour de la géocentrique Z (Sur la figure trace montante <0 et i>90°).

Remarque:

La simple observation du dessin montre que pour une telle orbite, lorsque la trace est montante (latitude croissante) -90°<  <0 et pour une trace descendante (latitude décroissante) -180° <  <-90°.

On rappelle les relations de trigonométrie sphérique suivantes :

Calcul des composantes de B sur X, Y, Z repère local :

De plus le lecteur se convaincra que le plan (E, N) est le plan horizontal (E est la direction de locale de l'est). Il fera attention à l'angle b compté algébriquement dans les calculs de projection.

La projection donne alors :

d'où les composantes du champ B magnétique en axes du repère orbital local (X, Y, Z.) :

On observe que dans notre modélisation la composante BY est constante mais naturellement faible puisque l'inclinaison est voisine de 90° (une orbite héliosynchrone est presque polaire). Bien sûr avec un modèle plus précis, cette propriété n'est plus vraie et BY a une variation périodique.

### Rappels sur les polynômes et fonctions de Legendre

Ci dessous les polynômes de Legendre adoptés dans les calculs, et les fonctions normalisées de Legendre liés aux polynômes de Legendre par :

# Contrôle d’attitude d’un satellite par tuyères

## Généralités

Lorsque le contrôle actif est nécessaire, l'utilisation de tuyères commandées est un des moyens d'une stabilisation relativement simple.

Une tuyère est un actionneur "TOUT ou RIEN", donnant une poussée ou nulle ou constante et égale à sa valeur maximum.

Pour ne pas perturber la trajectoire du véhicule, il ne faut pas créer de résultante et donc générer uniquement un couple pur. Pour cela on associe les tuyères 2 par 2 en positions symétriques sur le satellite et donnant des poussées opposées.

Ce mode de stabilisation est particulièrement adapté aux stations spatiales nécessitant des couples importants.

## Principe de la commande à seuil

Considérons une commande simple sur un paramètre angulaire noté F mesuré autour d'un axe D. Le couple  peut prendre 2 valeurs CX ou - CX.

### Détection et mesure

Des capteurs (senseurs ou gyromètres) surveillent la position angulaire (3 angles) et la vitesse angulaire (3 vitesses angulaires).

#### En pointage inertiel

La mesure continue effectuée par 2 senseurs :

Les missions interplanétaires se prêtent bien à ce type de mesure, car il n'y a pas de risque d'occultation des étoiles visées lorsque celles-ci sont bien choisies ;

La mesure discontinue utilisant des gyroscopes ou des gyromètres intégrateurs.

#### En pointage Terre

Le repère de référence et le repère local tournant à la pulsation orbitale 0 (pour une orbite circulaire).

La mesure est réalisée par 2 senseurs :

Le senseur principal est le senseur Terre. Il mesure la direction du centre de la terre et donc le roulis et le tangage. Les informations sur ces 2 angles sont nulles lorsque l'axe Z "pointe" le centre Terre.

Le senseur de lacet est le plus souvent un senseur solaire en mesure discontinue ou un senseur d'étoile polaire pour une orbite équatoriale.

### Commande

La méthode de la commande "TOUT OU RIEN A SEUIL" consiste, dans le plan de phase à utiliser une droite de commutation d'équation :

Une électronique élabore la commande d'un couple positif ou négatif suivant le signe de la quantité ci-dessus.

Le résultat du contrôle apparaît sur la figure, où l'on voit une suite d'arcs de paraboles spiralées autour du point (0, 0) pour ramener la variable F à 0.

### Le cas réel

En pratique, les mesures sont bruitées (surtout la vitesse angulaire) et la technologie impose alors d'utiliser une zone morte où les tuyères sont désactivées. Deux droites de commutation sont alors nécessaires, ce qui ne complique pas outre mesure la logique de l'asservissement.

Le lecteur adaptera 2.2.2 pour comprendre 2.2.3. Le résultat, dans le plan de phase, conduisant à un cycle limite, est visible ci-dessous :

#### Commande linéaire de type PD

Classique et faisant l'objet de tout cours d'automatique, nous la rappelons pour mémoire:

qui introduit un rappel élastique et un amortissement visqueux qu'il faut optimiser par un bon choix des constantes K1 et K2, en fonction des caractéristiques mécaniques du véhicule.

#### Voir exercice concret sur un pilotage 1-axe avec tuyères

Les calculs portent sur un cas réel avec application numérique.

## A propos de la poussée

Donnons un exemple.

### Propulseurs à gaz froid

La tuyère fonctionne par détente au travers d'une tuyère, d'un gaz dit "froid" (butane, propane, azote,...) stocké sous pression sous forme liquide ou gazeuse.

### Poussée et commande

#### La poussée

Les actionneurs à tuyères délivrent une force F convertie en impulsion après intégration, impulsion qui dépend du temps d'ouverture.

Le temps Tmin correspond au décollement des électrovannes. Il est recommandé d'éviter les faibles impulsions car la consommation est prohibitive pour un résultat trop faible.

#### Direction de la poussée

Le plus souvent les tuyères sont implantées de manière rigide sur la structure du satellite et la poussée a alors une orientation fixe par rapport au satellite.

Il existe des systèmes à tuyères mobiles où naturellement la direction peut être pilotée à la demande. C'est le cas de l'IUS.

#### Commande des électrovannes

La commande peut être de 2 types :

Modulation de largeur : le temps d'ouverture d'une électrovanne est modulé, les séquences consécutives sont cadencées par un échantillonnage ;

Modulation de fréquence : les durées d'ouvertures sont identiques, mais leur répartition est modulée dans le temps.

## Domaines d’application

### Moteurs à gaz froid

L'usage est réservé au contrôle d'attitude. Le problème capital en SCA est la durée de vie, qui atteint aujourd'hui 15 ans et demande outre une grande réserve d'ergols, une étanchéité parfaite des réservoirs ce qui est un point technologique très délicat.

Les poussées utilisées sont faibles 0.1 N à quelques N.

Ils sont utilisés en contrôle d'attitude et en mode initial d'acquisition.

### Moteurs mono-ergol (Hydrazine)

Ils comprennent de l'hydrazine et un catalyseur, la poussée s'obtenant par décomposition catalytique. Les poussées obtenues et les applications sont variées :

Contrôle d'attitude avec des tuyères 0.1 N

Corrections d'orbite en maintenance SCAO, moteur de 20 N

Moteurs de freinage de 2000 N déjà utilisé sur les sondes Viking.

### Moteurs bi-ergols

On trouve tous les types d'usage, allant du contrôle d'attitude de 10 à 50 N jusqu'au changement d'orbite soit en SCAO soit plus importants, avec des poussées variant de 10 à 1000000 N ou plus évidemment pour les gros lanceurs d'aujourd'hui.

### Moteurs à poudre

Nous ne revenons pas sur leur structure ou fonctionnement, exposés dans le cours lanceur. Ces moteurs dits chauds, délivrent des poussées fortes (60000 N par ex) et sont utilisés comme moteur d'apogée ou de périgée, pour des modifications importantes de trajectoire.

### Moteurs ioniques

Ils fonctionnant sur le principe d'extraction des ions d'un métal (Césium, Mercure…) ou gaz (Xénon...), par un champ électrique. L'expulsion est à très faible débit, mais la vitesse très grande. Une impulsion spécifique de l'ordre de 10000 s (vitesse de 100 000 m/s) est obtenue.

La poussée faible de 0.01 N à 0.1 N est utilisée en contrôle d'attitude fin ou classique.

## Tuyères sur corps tournant

Dans le contrôle d'attitude des satellites spinnés, des tuyères fixées sur le satellite fonctionnent pendant le spin, ce qui étale la poussée.

Nous allons définir le facteur d'efficacité.

Le problème est traité dans le chapitre "Stabilisation par spin". Reprenons tout de même l'essentiel de ce fonctionnement. Le cas traité est celui d'un couple  porté par l'axe j.

Le point de départ est le théorème du moment cinétique appliqué en axes inertiels :

Le signal de déclenchement des tuyères est donné d'après une référence soleil, de manière à ce que la variation de H soit bien positionnée.

Calculons l'effet de la manœuvre, en notant t le temps d'allumage et  la rotation de spin effectuée durant t.

On appelle facteur d'efficacité la quantité :

## Exemple d’application

Les tuyères sont aussi utilisées dans d'autres modes de stabilisation, comme celui par moment cinétique embarqué. Elles sont alors sollicitées en mode impulsionnel de quelques ms (typiquement 50 à 100 ms), pour corriger un moment cinétique ou annuler une nutation.

# Contrôle d’attitude par moment embarqué

## Généralités

Dans tout ce qui suit, nous traitons le cas d'un satellite supposé corps solide; possédant un moment cinétique embarqué.

### Définition et principe

On dira qu'un satellite possède un moment cinétique embarqué lorsqu'il est équipé d'actionneurs 1-axe appelés roues de réactions, sous forme de 1 à 3 rotors, tournant chacun autour d'un axe dont les paliers sont fixes par rapport à la structure du satellite.

Un moteur prenant appui sur le satellite agit, sur commande de détecteurs, pour faire varier la vitesse angulaire du rotor. Comme le processus ne génère que des efforts internes, le moment cinétique total Satellite + roues reste constant. Le principe est celui d'un échange de moment cinétique entre les roues et le satellite. Le vecteur rotation est ainsi modifié et l'attitude aussi.

### Roues et volants

On distingue 2 équipements différents fonctionnant sur le même principe :

Les roues de réactions, "travaillant" autour du zéro,

Les volants d’inertie fonctionnant autour d'une vitesse non nulle.

La vitesse de rotation est mesurée par comptage des impulsions en provenance des enroulements.

### CMG (Control Moment Gyro)

Ces actionneurs utilisent aussi une roue, dont la vitesse reste constante. Par contre l'axe de la rotation peut varier sous commande, faisant ainsi varier le moment cinétique satellite par échange de moment cinétique.

### Effet de réaction

Sur le plan mécanique, dans tous les cas l'échange de moment cinétique à bilan nul, s'opère par réaction. Le moteur qui commande l'actionneur s'appuie sur le satellite et crée sur ce dernier un couple qui a pour effet de modifier le mouvement du satellite.

### Domaine d’application

La technique du moment cinétique embarqué grâce à la raideur gyroscopique, est utilisée pour les géostationnaires et les orbites basses. La raideur gyroscopique limite les conséquences de pannes.

Cependant, ce SCAO n'est pas applicable ou du moins coûte cher, pour des satellites présentant de moments d'inertie élevés (gros satellites ou satellites très dissymétriques avec une grande inertie transverse).

## Pointage Terre

De nombreuses applications pratiques utilisent un satellite asservi au repère orbital local, en particulier les satellites d'imagerie spatiale.

### Repère orbital local

A gauche une excellente visualisation, provenant du site SPOT4, a été utilisée et adaptée pour définir le repère orbital local, entièrement défini par la position P et le vecteur vitesse V.

#### Roulis-Lacet-Tangage

La géocentrique Terre-satellite est la direction L de lacet. L'axe T de tangage est l'unitaire du produit vectoriel de V et L. L'axe R, dit de roulis, en gros dans le sens de la vitesse (sur orbite quasi circulaire) complète la base (L, T, R).

#### Repère local

Par habitude le repère orbital local a pour axes X = R, Z = -L et Y=T complétant la base directe (X, Y, Z). La pulsation orbitale vaut alors –0 sur Y.

#### Exemples

Rien ne vaut le cas réel. Vous pouvez aller consulter l'excellent site de SPOT4 et en particulier le contrôle d'attitude à l'adresse : 		http://spot4.cnes.fr/spot4_fr/attitude.htm

NOTE (Citation à partir d'un document publié) : Le système d'imagerie de la famille SPOT nécessite un pointage terre à 0.15°. Le satellite doit garder une de ses faces invariablement pointées vers la Terre. Pour ce faire, il est en rotation à la pulsation orbitale 0 autour de l'axe Y de tangage.

La principale contrainte pour la qualité géométrique des images est de maintenir toute autre vitesse résiduelle en dessous de 0.001°/s

Le contrôle d'attitude de SPOT comprend des roues à réaction, des bobines magnétiques (magnétocoupleurs), des senseurs solaires et terrestres des gyromètres et des propulseurs à hydrazine.

### Repérage Roulis-Lacet en contrôle long terme

Pour les angles (voir cas des petits angles), plaçons-nous dans le cas du mouvement libre.

Le satellite est considéré comme un moment cinétique pur, et le tangage  autour de Y est supposé parfaitement maîtrisé. Lors de son déplacement long terme, sur son orbite circulaire, à la pulsation 0, le moment cinétique, vu du satellite, en axes satellite, décrit un cône d'axe Y. L'extrémité de H décrit dans un plan parallèle au plan (Z, X) un cercle, dessiné ci-dessous.

Le demi-angle d'ouverture du cône, suivant la position sur l'orbite, apparaît soit :

comme un dépointage de roulis autour de l'axe X en position 1 (roulis  <0, minimum), en position 3 (roulis  >0, maximum),

comme un dépointage de lacet autour de l'axe Z en position 2 (lacet  >0, maximum), en position 4 (lacet  >0, minimum).

C'est cette propriété qu'on nomme échange Roulis-Lacet sur le long terme. Une conséquence favorable et intéressante est qu'en contrôlant l'un des deux angles, on contrôle automatiquement l'autre, ce qui réduit le nombre de capteurs et d'actuateurs.

## Equations générales

Le théorème du moment cinétique donne :

Tous calculs effectués en axes satellite, il vient :

## Equations du cas 0 DOF

L'étude se limite à celle du pointage Terre.

### Définition SCAO n DOF (N = 1, 2, 3)

"DOF" = Degrees Of Free = Degrés De Liberté. Expliquons sa signification à partir du moment cinétique qui possède 3 composantes. Dans le cas du pointage Terre le vecteur H doit rester constamment normal au plan orbital. On impose donc Hx = Hy = 0 et Hz = H. Ainsi aucun degré de liberté n'est accordé à aucune composante, puisque toutes sont fixées. Il y a 0 DOF.

On peut ainsi libérer 1, 2 ou 3 composantes.

### Equations du contrôle 0 DOF

Les hypothèses : pointage terre (Hx = Hz= 0, Hy= - H) et petits angles de roulis-lacet-tangage (mode courant de stabilisation) permettent de simplifier le vecteur rotation et les équations :

Attention : le signe de la rotation orbitale peut changer suivant la direction de Y normal au plan orbital. Avec nos conventions :  roulis /X,  lacet /Z et  tangage /Y

On notera qu'en court terme on pourra négliger les termes contenant 0. Avec les simplifications résultant des hypothèses les équations deviennent :

#### Contrôle tangage et saturation

L'équation de tangage en  montre clairement, d'une part un découplage des autres angles et aussi l'action directe par effet de réaction de la dérivée de H ou de - Hy.

Tous les types de commande sont alors possibles les plus courants et classiques étant :

Par exemple pour un contrôle PD et un couple perturbateur de la forme , avec une composante constante  en axes satellites, il vient :

La solution du système fait apparaître un biais résiduel sur , qui reporté sur le moment cinétique montre une croissance en module du moment cinétique, c'est le phénomène de saturation :

#### Mouvement libre Lacet-Roulis

Les équations du système libre sont découplées vérifient le système :

Pour calculer les 2 fréquences propres de ce système manifestement stable et conservatif, nous formons l'équation aux pulsations propres , le calcul classique donne :

Il ne faut pas chercher loin pour découvrir que les 2 pulsations propres du mouvement sont :

La pulsation 1 très lente est associée au mouvement long terme (grande période) alors que 2 beaucoup plus rapide décrira le mouvement court terme (courte période).

Comme la solution générale du mouvement libre est une combinaison des 2 mouvements propres sinusoïdaux, on peut tracer l'allure de la courbe décrite par l'extrémité du moment cinétique et qui représente l'évolution du couple lacet-roulis avec échange de valeurs tout au long de l'orbite.

#### Mouvement réel Lacet-Roulis

Les dessins plus bas montrent mieux qu'une longue explication, le rôle des divers moments cinétiques. Le vecteur htransverse (en noir) est le moment cinétique perturbateur. P est l'extrémité du moment cinétique total et Q celui du moment cinétique roue.

Sous l'effet de perturbations possédant une composante constante en axes satellites, l'allure du mouvement général en lacet-roulis ressemble à celle du dessin ci-dessous.

En pointillé est figurée la trajectoire, long terme, moyenne, du moment cinétique total HT (en rouge), d'extrémité P ; ce mouvement est très lent.

Sur le dessin de droite est matérialisé le mouvement de Q, extrémité du moment cinétique de la roue, mouvement de nutation à pulsation 2.

Le mouvement réel est la composée des 2 mouvements, la trajectoire est décrite en rouge. On peut donc en déduire que le lacet et le roulis divergent lentement et nécessitent un contrôle.

## Méthode de contrôle

### Equations du contrôle long terme

Le mouvement long terme est celui du moment cinétique total HT. En effet, le couple des perturbations externes est évidemment petit et la vitesse de l'extrémité de HT est très faible.

Le contrôle long terme est celui qui s'opère à la pulsation 1 de grande période (de l'ordre de 2 heures). Les vitesses sont petites et les accélérations encore plus petites et négligeables. Donc le système décrivant ce mouvement s'écrit simplement :

On retrouve tout naturellement la pulsation propre 1 égale 0.

### Effets des couples perturbateurs

Il n'est pas question de faire le bilan de toutes les perturbations, la plupart ayant déjà été décrites dans ce cours. Cependant, elles peuvent se classer en 2 catégories, celles qui comportent un couple constant en axes satellites et celles qui comportent un couple constant en axes inertiels.

#### Cas d'un couple constant en axes satellites

Rappelons les équations les plus générales et supposons CX, CZ constants, par exemple <0.

Le système différentiel présente une solution particulière constante, et une solution générale combinant des 2 oscillations propres (une lente et une rapide).

L'effet du couple constant se traduit donc par un décalage du centre du mouvement  long terme.

#### Cas d'un couple inertiel constant

Pour simplifier ne gardons qu'un couple inertiel constant  dans le plan orbital supposé fixe. Alors, au cours du temps, ce couple voit ses composantes en axes satellites varier sinusoïdalement à la pulsation orbitale 0.

Comme le second membre du système général oscille à une fréquence égale à une fréquence propre, les mathématiques nous apprennent qu'il y a résonance, se traduisant pour  et , par une solution particulière de la forme :

Ce qui se traduit, sur le mouvement  par une trajectoire divergente en forme de spirale d'Archimède.

Naturellement, la réalité met en œuvre des couples de toute nature et la trajectoire tient donc des 2 types, comme indiqué par un croquis en 3.4.2.

### Un exemple de contrôle

Contrainte à respecter en continu :

Conserver le moment cinétique total, le moment cinétique roue et l'axe Y, colinéaires ; ou encore p = q = r = 0 quel que soit t et xyz confondus avec XYZ.

Les moyens :

Détection sur un seuil roulis maximum, par exemple, et déclenchement de la séquence de contrôle ;

Déplacement de HT, sur contrôle long terme, jusqu'à l'amener dans la position désirée (une conséquence immédiate est que le moment cinétique H de la roue s’écarte de HT et donc s'amorce une précession d'angle important) ;

Réduction à zéro de la nutation, sur contrôle court terme, tout en conservant HT en place.

### Réalisation du contrôle actif

Comme roulis et lacet s'échangent sur le mouvement lent, la détection s'opère par exemple sur le roulis au franchissement d'un seuil de vitesse angulaire.

Un "coup de tuyère impulsionnel d'angle de biaisage " est alors délivré ramenant le point (, ) dans une zone acceptable.

Angle de biaisage  :

Calculs : Supposons une détection >0, >0. Une action tuyère est exercée durant un temps t de l'ordre de 50 à 100 ms, avec des couples CX et CZ vérifiant un biais . Seules les dérivées sont prises en compte dans un processus impulsionnel, analogue à une percussion.

A RETENIR : L'effet d'un coup de tuyère est de déplacer l'extrémité Q du moment cinétique total et d'augmenter le rayon de la nutation du moment cinétique H de la roue autour de HT.

Une étude poussée montrerait qu'un bon choix du biais, et du seuil, conduit à un cycle limite, comme suggéré ci-dessous.

Adaptation du contrôle long terme pour annuler la nutation :

Nous avons signalé qu'en déplaçant le moment cinétique total, on créait automatiquement une nutation plus importante, avec une période déjà rencontrée, qu'on a appelléeT2, associée à la pulsation court terme 2.

La "ruse" du contrôle de la nutation, consiste à délivrer le coup de tuyère en 2 temps de durée t/2, espacés de T2/2, grâce à 2 "tops" facilement programmables. Ainsi, comme le montre la prochaine figure, le moment cinétique HT (extrémité Q) total et celui H (extrémité P) de la roue se retrouvent en coïncidence(aux erreurs de fonctionnement près).

### Limites de la méthode

Le contrôle en quasi-continu, demande un nombre très élevé d'activations de tuyères, avec un risque très pénalisant de panne en "tuyère ouverte".

La précision atteinte par la détection sur seuils n'est pas excellente, de plus les erreurs d'alignement soit de la roue soit des senseurs, se répercutent naturellement sur l'attitude.

# Contrôle d’attide par CMG

NB 1 : Le lecteur se reportera au cours sur le mouvement de POINSOT, pour revoir les définitions et conventions d'écriture utilisées dans cette page.

NB 2 : Cet exposé est présenté comme une application du moment cinétique, sous forme de problème, que le lecteur peut s'exercer à résoudre, s'il le souhaite

CMG signifie Command Moment Gyro.

Le système de contrôle par CMG repose comme celui des roues sur le principe d'échange de moment cinétique entre un système interne commandé et le satellite soumis à des perturbations.

L'étude permet un calcul explicite du phénomène de saturation des roues et propose un calcul réaliste de période de désaturation.

## Problème – Principe de fonctionnement

### Schéma

Le système est composé de 6 gyros identiques, uni-axes, de moment d'inertie axial I, animés d'une vitesse angulaire . Ils sont répartis en 3 groupes de 2 gyroscopes. Par commodité, le dessin ne montre complètement, que le montage du couple des gyros S5 et S6 et uniquement dans la configuration canonique. Ce couple contrôle notamment le premier axe i.

Les 2 gyroscopes S5 et S6 sont montés en contre rotation, c'est à dire qu'ils tournent à la même vitesse angulaire  mais en sens contraire l'un de l'autre. S5 autour de U5 et S6 autour de U6.

Commande : Un moteur de commande fixé sur le corps du satellite, peut exercer un couple Cm d'axe i (respectivement j, k) sur une armature qui porte les deux gyros.

NB : Vous noterez qu'un engrenage impose à 2 gyroscopes d'un même groupe des précessions strictement opposées.

### Rôle du couple gyroscopique

Conformément à la théorie du gyroscope, quand on impose un couple (modéré) d'axe non colinéaire à l'axe de la rotation gyroscopique, le gyroscope "réagit" en s'imposant une vitesse angulaire de précession telle que le couple gyroscopique créé annule celui imposé. Voir note particulière.

- En appelant  (respectivement  pour S1 et  pour S4) l'angle de précession de S5 et Cm le couple de commande sur l'axe i, donnez l'axe de mesure de la rotation  et la vitesse angulaire, en utilisant bien évidemment les deux couples gyroscopique. Solution 1°

REMARQUE PRATIQUE :

Il est clair que par effet de réaction les gyros imposent au cadre qui les porte un couple qui se retrouve donc exercé sur le satellite. C'est donc lui qui assure le contrôle d'attitude.

- On pourra considérer que le satellite est parfaitement contrôlé et donc de rotation quasi nulle. On pose H = I.

Quel est le moment cinétique supplémentaire qu'apportent S5 + S6 lors d'une précession commandée ?

Solution2°

### Phénomène de saturation

Comme pour les systèmes à roues, lorsque le couple perturbateur présente une composante constante en axes satellite, un paramètre important de fonctionnement diverge, vitesse angulaire ou direction.

On prendra donc un couple perturbateur de la forme :

- A partir du théorème du moment cinétique appliqué à l'ensemble satellite + gyros, donner la loi d'évolution de . On supposera les angles  nuls au départ, on notera o la pulsation orbitale. Solution 3°

- Calculer le nombre n de périodes avant d'atteindre une valeur de saturation max fixée par la technologie.

AN : gyroscope= 7.2 kg, I = 0.0177 m²-kg, orbite : o = 0.00107 rd/s, max = 70°. Solution 4°

## Solution

### Précession 

Nous utilisons les résultats de l'approximation gyroscopique appliqués à S5+S6, les couples gyroscopiques se doublent donc en s'ajoutant.

### Moment cinétique gyroscopique

Le moment cinétique se calcule par ses composantes dans des axes liés à chaque gyroscope et donne pour chacun :

Le moment résultant pour le groupe des 2 gyros est porté par l'axe i.

Remarque : Surprenant résultat qui montre que pour un couple de 2 gyros, le moment cinétique garde une direction fixe par rapport au satellite. La modulation se fait donc sur le module et donc par l'intermédiaire de l'angle .

Le moment total s'écrit donc :

### Loi d’évolution de 

La rotation satellite est quasi nulle et donc il vient, en se limitant au premier axe :

Le calcul montre que l'angle  va croître jusqu'à atteindre la valeur +90° ou -90°. On rappelle qu'en gyroscopie, la théorie est faite pour des vitesses angulaires petites et que pour  approchant de 90° ce n'est pas le cas. D'ailleurs pour les spécialistes cette position d'alignement de l'axe gyro avec celui d'une armature est une position interdite.

Ainsi  augmente en module. Ce phénomène s'appelle saturation des gyroscopes et nécessite au bout d'une certaine période une désaturation.

La désaturation consiste à appliquer sur un temps court, avec en général des actuateurs à tuyères, un couple conséquent sur le satellite et à laisser le système de contrôle agir jusqu'à ce que les roues ou les gyroscopes retrouvent leur configuration d'origine.

### Période de désaturation

AN : n=392 orbites et Temps = 26 jours

# Contrôle d’attitude 3-axes

NB : Le lecteur se reportera au cours sur le mouvement de Poinsot, pour revoir les définitions et conventions d'écriture éventuellement utilisées dans cette page.

Nous profitons du sujet pour exposer le principe des roues de réaction.

## Domaines d’application

Ce type de SCAO n'utilise pas le principe de raideur gyroscopique qui ne pourrait convenir, notamment dans les cas suivants :

Satellites devant manœuvrer aux grands angles, soit en phase d'acquisition soit devant opérer pour les besoins de la mission, des basculements importants ;

Présence de couples perturbateurs externes importants ;

Présence de couples perturbateurs internes notables (enregistreurs, gradient de gravité,...) ;

En cas de moments d'inertie élevés, entraînant un gradient de gravité important ou des manœuvres à couples élevés ;

Missions demandant de très grandes précisions de pointage (télescopes, imagerie spatiale,...).

## Concepts adoptés

Le contrôle d'attitude impose alors une détection sur tous les axes et donc une mesure 3-axes par gyros et/ou senseurs externes, généralement les 2 c'est à dire optico-inertielle, pour des raisons déjà exposées et que nous rappelons :

### Mesure 3-axes

Les gyros ont une estimation court terme à faible bruit et grande bande passante. Le long terme voit cependant les performances se dégrader par le phénomène classique et inévitable des dérives.

Les senseurs externes fournissent constamment une mesure fiable, mais bruitée et à bande passante étroite.

La mesure optico-inertielle dite hybridation gyros-senseurs permet de rassembler toutes les qualités des deux systèmes tout en éliminant leurs défauts (Voir observateur de mesure).

Donc mesure peu bruitée, à grande bande passante, fiable à long terme.

### Contrôle 3-axes

Le contrôle peut alors utiliser soit :

Des actionneurs internes 3-axes : roues de réaction, CMG.

Des actionneurs externes tuyères, magnétocoupleurs,...

## Les roues de réaction

Le principe est toujours le même et consiste à utiliser des corps tournants pouvant échanger "du moment cinétique" avec le corps principal à stabiliser, le satellite. Les roues contrairement aux volants n'ont au départ pas de spin et fonctionnent donc autour de zéro.

Si les couples par leur action continues arrivent à saturer les roues (vitesse angulaire qui croît en moyenne), une désaturation est alors nécessaire qui utilise d'autres actionneurs.

### Equations en pointage inertiel faibles vitesses

Les notations sont les mêmes que pour la stabilisation par moment, le lecteur s'y rendra et adaptera les équations pour obtenir :

Imaginons par exemple que la perturbation Cx contient une petite composante constante en axes satellite, alors le moment cinétique de la roue va croître en moyenne :

C'est la saturation qui oblige à utiliser pendant un temps assez bref, les tuyères en continu pour désenrouler la roue qui réagit pour "contrer" le couple tuyère. C'est la désaturation.

### Equations en pointage Terre faibles vitesses et petits angles

Le lecteur ira consulter la notion de pointage terre. La dynamique est régie par les équations :

Il apparaît le couple perturbateur, les couples de commande des roues et des termes de couplage de type gyroscopique entre les moments roues et le mouvement orbital.

#### Comment se comportent les roues ?

La stabilisation étant supposée réalisée, p, q, r sont donc petits et de moyenne nulle. Les équations peuvent donc s'écrire plus simplement :

En mouvement libre l'intégration donne sans difficulté le résultat et une trajectoire circulaire du point (HZ, HX) :

En présence de couples constants en axes satellite, il est clair que le système donnant l'évolution des moments, possède une solution constante qui ne fait que décaler le centre du cercle solution du mouvement libre.

#### Correction par biais roues

Pour les couples constants en axes satellites, bien identifiés, la correction de ces couples est réalisée par une vitesse angulaire prédéfinie de chaque roue, roues qui ne travaillent plus autour de zéro, mais autour de vitesses petites vérifiant :

Naturellement les roues et leur vitesse sont prédimensionnées pour que le point choisi soit dans le domaine d'utilisation des roues.

#### Cas des couples sinusoïdaux en axes satellites

C'est le cas de couples inertiels constants qui vont fournir des composantes sinusoïdales en axes satellites. Il s'établit donc une résonance, parfaitement démontrée par les mathématiques, pour ce genre de système admettant 0 pour pulsation propre.

Le résultat est une divergence du moment cinétique des roues, ce qui entraîne nécessairement des périodes de désaturation, soit par tuyères soit par bobines magnétiques.

## Exemple de désaturation

### Définition de la désaturation

Une roue ou un volant cinétique ou un gyroscope d'un CMG, sont caractérisés par :

| un axe une inertie une vitesse angulaire | Ou encore un vecteur moment cinétique H |
| --- | --- |

L'effet des couples perturbateurs est de modifier les vitesses angulaires, jusqu'à atteindre une valeur interdite. Il faut alors ramener la vitesse angulaire à sa valeur initiale de fonctionnement de début de stabilisation. C'est cette opération qui porte le nom de désaturation.

### Comment désaturer ?

Comme le contrôle ne supporte pas de rester longtemps inactif, la désaturation doit être rapide. On exerce donc des couples volontaires de niveau élevé, choisis de telle façon que sous le contrôle des roues, celles-ci se "désenroulent" pour contrer cet effet volontaire perturbateur.

Des tuyères peuvent être utilisées, présentant l'inconvénient d'une consommation d'ergols qui peut nuire à la durée de vie du satellite.

Pour SPOT, c'est avec des bobines magnétiques que l'opération est réalisée.

### Exemple de SPOT

Nous savons que SPOT, satellite héliosynchrone, est quasiment en orbite polaire et "voit" le champ magnétique terrestre presque uniquement sur les axes X et Z.

En simplifié, le champ terrestre apparaît comme suit :

Le satellite est équipé de bobines commandées dites magnétocoupleurs. La commande permet de faire varier le moment magnétique M = [MX, MY, MZ]

L'interaction avec le champ magnétique terrestre génère un couple magn qui peut être utilisé en commande ou en désaturation.

NB : Les couples 1 et 3 visiblement ne peuvent fonctionner ensemble et seront utilisés de manière alternée, au passage du pôle pour 1 (désaturation roue lacet) et au passage de l’équateur pour 3 (désaturation roue roulis).

Une bobine d'axe roulis, de moment MX, désature donc au passage de l’équateur la roue de tangage.

Conclusion :

La technique ne demande en réalité que 2 bobines :

Sur l'axe de tangage, de moment MY, pour désaturer alternativement les roues lacet et roulis ;

Sur l'axe de roulis, de moment MX, pour désaturer la roue tangage.

# Commande optimale sur un satellite contrôle par magéntocoupleurs

Cette étude présente des considérations générales relatives à la commande optimale.

## Présentation générale

Envisageons par exemple le cas d'un micro-satellite, stabilisé par gradient de gravité et des magnétocoupleurs, interagissant avec le champ magnétique terrestre B(t) existant à l'endroit où se trouve le satellite à l'instant t.

La commande consiste à créer dans le satellite un moment magnétique m :

par une électronique appropriée, pilotée par des capteurs et une informatique de traitement des mesures et de génération de la commande (problème de bruits, filtrage de Kalman pour le calcul de l'estimation des mesures des angles et des vitesses angulaires, commande par matrice de contre-réaction). Des courants sont alors générés et envoyés dans des bobines.

Le satellite est alors piloté par un couple de commande Mc défini par la matrice Mc = Sm (Attention : conformément aux notations classiques de la représentation d'état des systèmes m désigne l'entrée U du système satellite+magnétocoupleurs).

La matrice S est fonction du temps par l'intermédiaire du champ magnétique terrestre, mais également des angles de roulis, lacet, tangage, car ce sont les composantes de B dans le référentiel satellite qui sont utilisées.

A la fin de ce chapitre, on verra comment on peut avec une excellente approximation, résoudre le problème de la commande optimale malgré la présence des angles.

Voici donc la forme des équations générales adaptées au cas particulier des magnétocoupleurs, sous forme d'équation d'état.

correspondant au diagramme fonctionnel suivant :

B désigne ici la matrice d'entrée du satellite et non le champ magnétique terrestre.

On supposera que Y = X soit C = I et D* = 0. Dans le cas du satellite A et B sont des matrices invariantes, à la différence de B*=BS qui dépend de la matrice variante S(t).

## Problème de la commande optimale

### Que signifie commande optimale ?

On souhaite piloter (grâce à la commande U) le système de manière à ce qu'il satisfasse de la meilleure façon possible des spécifications portant sur le vecteur d'état et la consommation énergétique, au sens d'un certain critère à formuler de manière explicite.

### Quel critère ?

Par exemple, pour notre micro-satellite suite à une perturbation ou sous l'effet de perturbations toujours présentes, on désire un retour à la position pointage Terre le plus rapide possible, avec le plus de précision possible, une consommation minimale d'énergie et une stabilisation durable.

Il nous faudra donc exprimer cette idée et naturellement accepter peut-être de privilégier la précision au détriment de la consommation d'énergie ou le contraire suivant les spécifications de la mission et le coût maximum des équipements.

En un sens il nous faudra pondérer les qualités souhaitées.

### Comment quantifier les qualités précédentes ?

Les théoriciens de l'automatique mathématique ont montré que si l'on exprime le critère sous la forme de la minimisation d'une expression quadratique du vecteur d'état X et de la commande U, le problème peut se traduire mathématiquement et admet une solution analytique.

Dans le cas des systèmes linéaires (ou linéarisés autour d'un point de fonctionnement comme pour le satellite petits angles), la solution s'exprime en faisant apparaître que la commande optimale dépend linéairement du vecteur d'état [U*(t)=-K(t)X(t)]

#### Comment traduire la convergence vers un état final souhaité ?

Donnons-nous une position finale idéale sous la forme d'un vecteur connu, l(t1), où t1 est l'instant final. Dans le cas du satellite qui nous intéresse le vecteur d'état X représente les angles de dépointage et les vitesses angulaires. La valeur finale souhaitée est alors nulle à l'instant t1.

On introduit alors une matrice M de pondération symétrique réelle, semi-définie positive et on pose la fonctionnelle à minimiser :

Suivant la grandeur des coefficients de M, on pourra donc demander plus de précision sur tel ou tel angle ou vitesse angulaire, en augmentant le facteur de pondération.

En clair et intuitivement, un grand coefficient ne peut supporter d'être multiplié par une quantité importante, d'autant plus que dans un critère quadratique c'est le carré de la quantité qui intervient.

Par exemple, ci-après, les coefficients M11 et M22 sont prépondérants désignant le critère comme devant apporter de la précision sur l'angle de roulis et la vitesse de roulis, au détriment des autres angles ou vitesses angulaires.

#### Comment traduire que le vecteur d'état du système soit aussi proche que possible d'une solution prédéterminée (t) ?

Cette qualité du système peut être appréhendée par la somme des écarts entre le vecteur d'état et la solution idéale tout au long du temps, avec de toute évidence une approche asymptotique quand le temps augmente indéfiniment, pour assurer la convergence de l'intégrale.

La matrice de pondération Q symétrique réelle, définie positive peut, par la grandeur relative de ses coefficients, favoriser la précision d'un paramètre particulier au détriment des autres.

#### Comment traduire la consommation d'énergie ?

Il y a de fortes chances pour que le vecteur de commande U soit directement lié à la consommation globale. Minimiser l'énergie de la commande permettra de minimiser l'énergie globale.

Tout au long de l'évolution du système, il nous faut donc sommer l'énergie consommée ce qui se fait par l'intermédiaire de la quantité :

avec les mêmes remarques que précédemment sur la matrice R définie positive et la pondération de R.

Formulation générale du critère :

La commande est dite optimale si l'évolution du système a lieu en minimisant J. Le choix des matrices M, Q, R est une affaire d'expérience et de sens physique.

## Résolution du problème de la commande optimale exprimée dans le cas du satellite

### Formulation mathématique du problème

On veut stabiliser le satellite par un retour d’état , la matrice K des 18 gains s'écrit :

Par exemple le moment magnétique de la bobine placée sur l'axe x vaut durant la commande :

Les coefficients à 2 indices désignent les couplages. Telle est la commande la plus générale.

Cette matrice K est fonction du temps si les matrices A et B* sont variantes. On mesure alors la complexité du problème.

Le schéma - bloc du système est le suivant :

Comment déterminer la MATRICE DE GAIN K réalisant la commande optimale c'est à dire minimisant la fonctionnelle J ? La réponse est donnée en 6.3.2.

### Principe du minimum de PONTRYAGIN

Limitons le théorème au cas particulier qui nous occupe et dans lequel, il est souhaité un retour vers 0 du vecteur d'état. Ainsi (t1) = 0.

On rappelle aussi que B* = B(t) S(t), que le vecteur de sortie et d'observation est Y = X, la matrice D est donc ici nulle et C = I matrice identité d'ordre 6.

Indiquons tout de même que sur le plan théorique nous avons les équations traduisant le principe du minimum de H :

On retrouve la forme classique des équations écrites avec un hamiltonien et des variables conjuguées.

Théorème :

La recherche de la commande optimale , donc de la matrice de gain K, d'un système à équation d'état (dite équation de contrainte)

et variable de sortie Y telle que , minimisant le critère quadratique J :

est équivalente à la recherche du minimum (dit Principe du minimum de Pontryagin) qui consiste à traduire le minimum de la fonction H

appelée HAMILTONIEN associé au problème.

µ s'appelle le multiplicateur indéterminé de Lagrange associé à la contrainte .

Il n'est pas question de démontrer ici ce théorème, ni même le résultat fondamental qui suit. Ce résultat est directement utilisable dans tous les cas où les matrices A et B ne dépendent que du temps.

Résultat pratique, capital et utilisable :

La matrice de gain K solution de la commande optimale est donnée par :

où P vérifie une équation dite de Ricatti :

complètement définie par la condition au temps final t1 :

## Procédure de simulation

### Calcul de P connaissant A, B, S, R, Q, M

Le résultat ci-dessus appelle la remarque suivante : la condition au temps t1 joue le rôle d'une condition initiale, il faut donc intégrer l'équation à "rebours".

Ce qui signifie qu'en pratique, on posera une nouvelle variable  = t1-t appelée temps restant et qu'on intégrera l'équation :

On achèvera par

### Remarques importantes

Le Cdt Godard, qui a posé et résolu le problème théorique, a eu des idées et réflexions décisives en remarquant que :

Kalman a démontré mathématiquement que, lorsque le temps d'observation t1 était grand, et les matrices A et B invariantes, la matrice de Ricatti P était constante sur la majeure partie de la durée du processus. L'influence réelle de l'erreur terminale représentée par la matrice M n'apparaît donc qu'à la fin du processus. En outre la théorie de la commande optimale linéaire quadratique suppose que les matrices A et B* = BS ne dépendent pas d'autres variables que le temps. Ce qui n'est pas le cas ici puisque S dépend aussi des angles du satellite, nécessaires au calcul de la projection du champ magnétique du repère orbital vers le repère satellite.

Puisque le SCAO ne fonctionne qu'aux petits angles (fonctionnement nominal en régulation autour de X=0), l'hypothèse simplificatrice qui consiste à dire que le champ magnétique est le même en axes orbitaux et en axes satellites, permet de s'affranchir de la contrainte de dépendance par rapport aux angles. S devient alors déterministe du temps (comme le champ magnétique vu du repère orbital). Le calcul préalable de P(t) donc de K(t) devient alors possible avec comme valeur de S :

Le champ magnétique terrestre est une fonction vectorielle périodique du temps dans le repère orbital, de période égale à la période orbitale T du satellite. En supposant t1 grand pour s'affranchir de l'influence de M, on obtiendra non pas une solution constante pour P mais une solution périodique de période T. En prenant ainsi t1 = 3T par exemple, si la résolution de l'équation de Ricatti montre que P(t) est bien périodique sur les 2 premières périodes, on pourra utiliser les 2 résultats pratiques fondamentaux suivants :

La matrice K est périodique de période T. Il suffit donc de mémoriser cette matrice dans une mémoire et y chercher les valeurs adéquates des gains en fonction de la position du satellite sur l'orbite et non du temps.

La commande ne dépend plus du temps t1 qui peut être repoussé à l'infini (en fait durée de vie du satellite). Cette commande donc s'applique en permanence et elle est d'autant plus efficace que les angles sont petits.

Il faut être conscient que cette commande optimale est approximative si les angles satellite ne sont pas négligeables, ce qui peut être le cas dans les conditions initiales après la mise en orbite en phase d'acquisition.

On réalisera alors la simulation du SCAO du satellite avec la matrice K calculée en 6.1. Naturellement, il faut prendre dans cette simulation, la matrice S(t, , , ) exacte donnée en 6.1.

On recommencera autant de fois que nécessaire, avec des pondérations différentes des matrices M, Q, R, jusqu'à obtenir des résultats satisfaisants au regard des spécifications imposées à la mission.

Nous pouvons affirmer, pour les avoir testés, que les résultats sur K(t) sont très sensibles à des variations du simple au double des coefficients de pondération dans M, Q, R.

Il est conseillé dans ce problème de prendre R=I et de jouer surtout sur la grandeur relative des coefficients de Q par rapport à ceux de R. La matrice M que nous avons toujours prise égale à Q ne joue pas vraiment un grand rôle quand le temps final t1 est grand.

On fera une mise au point définitive du SCAO en simplifiant éventuellement la commande, après avoir constaté que des gains trop petits ne jouent aucun rôle. Les simulations valideront alors ces hypothèses simplificatrices.

En fin d'étude on choisira les magnétocoupleurs qui satisfont physiquement aux spécifications de la mission, et qui supportent les gains calculés précédemment (choix du moment magnétique maximum).

Remarque finale : il serait intéressant de tester et éventuellement valider une commande optimale sur un micro-satellite en orbite elliptique où le problème du pointage stabilisé Terre est particulièrement difficile lors du passage au périgée.

# Stabilisation d’un satellite par la dérivée du champ magnétique terrestre et magnétocoupleurs

Cadre de l'étude :

Un micro-satellite, en orbite héliosynchrone, doit être stabilisé pointage terre, avec un SCAO aussi simple que possible à mettre en œuvre, entraînant une gestion de bord très allégée en calculs et traitement d'informations capteurs.

Origine de l'idée :

A l'occasion d'une visite chez MMS (Matra Marconi Space), M. DAMILANO spécialiste dans les études de SCAO appliquée à des micro-satellites, nous indique fort aimablement que les Américains utilisent couramment et avec succès, une commande basée sur la dérivée du champ magnétique terrestre.

L'idée de base est que vue du satellite, une partie importante de la vitesse du satellite résulte de sa rotation instantanée, la détection de la dérivée permettra donc de générer une commande afin de dissiper l'énergie de rotation du satellite, le stabilisant par une capture naturelle réalisée par le gradient de gravité.

Equipements nécessaires :

Capteurs : magnétomètres donnant à bord du satellite, dans les axes satellites G x, y, z les composantes Bx, By, Bz du champ magnétique terrestre B à la position courante du satellite.

Se renseigner sur les caractéristiques: masse, coût, encombrement, disposition à bord, bruit, biais...

Un ensemble de trois magnétocoupleurs dont les axes sont parallèles aux axes satellite.

Recueillir les informations techniques nécessaires à leur mise en œuvre et à la modélisation de leur comportement.

Capteurs ou senseurs d'attitude à définir, restituant l'orientation du satellite autour de son centre d'inertie.

Une électronique de calcul et de traitement du champ magnétique B puis de commande des magnétocoupleurs.

Problème de la commande, linéarité, saturation des magnétocoupleurs...

L'ensemble devrait après étude se révéler simple à mettre en œuvre.

Conditions de mise en œuvre :

Un tel système pourra agir dès les premières secondes du vol orbital, puisqu'il se révélera comme dissipateur d'énergie. Un mât de gravité est-il nécessaire? Quand le déployer s'il est présent et pourquoi?

Il faudra alors envisager que la capture et l'amortissement puissent conduire à une stabilisation avec un pointage de la caméra à l'envers.

On envisagera alors :

De détecter cette position, comment ?

De remédier à cette situation, c'est à dire opérer un retournement. Peut-on utiliser le mât de gravité ? Comment ? Problème de la commande...

D'étudier les conséquences néfastes éventuelles de cet usage.

D'estimer la durée maximale de l'opération de stabilisation y compris et surtout dans le cas d'une position à l'envers au départ.

De vérifier si cette contrainte de temps est compatible ou non avec les spécifications de la mission et notamment du phasage et de la dérive de l'heure locale.

## Commande par la dérivée du champ magnétique terrestre

### Principe de base

Créer à bord du satellite un moment magnétique, vous trouverez la modélisation du champ magnétique terrestre dans le chapitre 1.../MAGNETOC/magneto2.htm

dérivée à prendre dans les axes satellite, pour la simple et bonne raison que les magnétomètres attachés au satellite fournissent les composantes dans les axes satellite. On envisagera alors peut être le calcul de la dérivée de manière analogique (à voir).

Une électronique adéquate et des magnétocoupleurs interagissant avec le champ magnétique terrestre vont donc permettre de créer sur le satellite un couple actif valant.

### La chaîne logique de contrôle

Telle pourrait être une présentation du diagramme fonctionnel !

## Etude physique de la commande

Que représente physiquement la dérivée du champ B vu du satellite? Mécaniquement c'est la vitesse de l'extrémité du vecteur B vu par un observateur lié au corps du satellite. Or la variation d'un vecteur a deux origines, la variation de longueur et le changement d'orientation :

Le changement de longueur provient nécessairement du mouvement orbital par la variabilité de la latitude en particulier.

Le changement d'orientation a pour origine la rotation du satellite et le mouvement orbital. De plus dans la rotation absolue du satellite il intervient la rotation du repère GXYZ (dit orbital) valant o autour de l'axe de tangage Y.

Toutes ces remarques pour constater que si on oublie le mouvement orbital, la seule variation de B provient de la rotation  du satellite par rapport au repère GXYZ, précisément la rotation qu'il faut annuler. Vu du satellite B tourne à la vitesse -.

Faisons une figure qui montre la géométrie du contrôle.

Le lecteur montrera que seule la composante de la rotation transverse au champ magnétique (du moins son opposé) crée une vitesse sur B, et conclura que le couple généré sur le satellite s'oppose à cette composante transversale.

L'effet amortisseur de cette composante devient alors très clair.

Le lecteur curieux pourra également, par une méthode analogue montrer que la rotation orbitale de GXYZ (toutes choses restant égales par ailleurs) crée sur le satellite en orbite polaire (pour simplifier) un couple :

qui a pour conséquence de mettre en retard le satellite par rapport à la géocentrique ( retard sur le tangage) ce couple apparaît ainsi perturbateur.

## Etude mathématique permettant de mettre en évidence le rôle amortisseur de la commande

Cette étude demande du soin car les divers repères jouent des rôles subtils.

R0 désignera le repère orbital (G, X, Y, Z) attaché au mouvement du centre d'inertie (Trajectoire ou orbite) du satellite mais indépendant du mouvement autour du centre d'inertie (Attitude);

S ou R désignera le repère (G, x, y, z) lié au satellite.

|  | est le vecteur rotation instantanée de R par rapport à R0. Il est clair qu'un des buts du contrôle est de maintenir ce vecteur à 0, avec des angles de roulis , lacet , tangage  nuls. |
| --- | --- |

Rappelons que pour de petits angles de décalage de R par rapport à R0, le vecteur rotation sur (x, y, z) ou (X, Y, Z) et B valent :

### Mise en évidence de l'effet amortisseur du couple de commande sur les trois axes

Rappelons la formule de dérivation d'un vecteur dans deux repères :

ce calcul explicité avec la formule du double produit vectoriel donne :

Ce mode de calcul du couple fait apparaître deux termes de natures très différentes, le premier C1 qui dépend linéairement du vecteur  à contrôler par l'intermédiaire de la matrice A(t), qui elle ne dépend que du temps ( puisque sur l'orbite circulaire le champ ne dépend que de l'angle de rotation (t)=ot ) et le deuxième terme ne dépendant que du temps. On pressent que ce second terme périodique par rapport au temps et vraisemblablement à une période double de la période orbitale puisse laisser une influence permanente.

L'idéal serait que la matrice A(t) possède des valeurs propres en général négatives sauf peut être en certains points de l'orbite où elles pourraient s'annuler exceptionnellement. Voyons cela de plus près.

Le lecteur exécutera les calculs qui montrent que dans la base du satellite on a : C1 = A(t)  avec :

Cette matrice symétrique possède des valeurs propres réelles.

Montons grâce à une analogie mécanique utilisant la matrice d'inertie, que ces valeurs propres ne sont jamais positives :

Considérons dans le repère satellite (G, x, y, z) le point M de masse k, de cordonnées (Bx, By, Bz) autant dire que GM = B. Alors A(t) n'est autre que l'opposé de la matrice d'inertie de M par rapport au repère (G, x, y, z). Cette remarque apporte toutes les conclusions souhaitées à savoir ;

Puisqu'une matrice d'inertie a des valeurs propres non négatives, A(t) a des valeurs propres non positives.

De toute évidence, mécaniquement, la direction de B est un axe principal et le plan normal à B est principal d'inertie. On en déduit que A(t) a une valeur propre nulle, ce qui est évident pour la direction de B, puisque aucun couple parallèle à B ne peut être créé. Naturellement les deux autres valeurs propres sont égales, et comme la trace de la matrice vaut - 2 B², on en déduit que les valeurs propres négatives sont égales à - B², résultat prévisible.

Autre point de vue plus mathématique et à la limite plus rapide :

Au vu des considérations précédentes nous pouvons calculer directement les valeurs propres de la matrice A(t)/k

le polynôme caractéristique que le lecteur calculera s'écrit :

ce qui confirme totalement le résultat précédent, d'une valeur propre nulle (non contrôle autour de l'axe du champ) et d'une racine double montrant un contrôle parfaitement symétrique de la composante de la rotation normale au champ.

Le gain de ce contrôle est - kB², démontrant de manière évidente que le couple est amortisseur de deux composantes de la rotation, mais comme le champ est variable il en résulte qu'à tour de rôle les composantes sont périodiquement amorties.

### Etude du couple C2

Ce couple ne dépend que du temps et varie de manière périodique.

Comme une orbite héliosynchrone circulaire est proche d'une orbite polaire, nous pouvons essayer de voir ce que vaut ce couple pour une orbite polaire, le calcul est en effet plus simple.

Le lecteur vérifiera sur ce cas simplifié que dans les axes de R0 (G, X, Y, Z) :

et par le produit vectoriel :

Le couple est donc constant et sur l'axe de tangage du satellite, pour une orbite polaire et pour les hypothèses faites (champ dipolaire d'axe nord-sud).

Conséquences : il apparaît comme un couple perturbateur jouant le même rôle que le couple aérodynamique sur l'axe de tangage. Son effet sera donc un dépointage statique par rapport à la géocentrique. Il faudra donc en tenir compte pour la prise de vue.

Ordre de grandeur : Un calcul sur une orbite de rayon 6800 km donne un couple

Pour k=107, la valeur est de l'ordre de grandeur du couple aérodynamique. Nous ne savons pas aujourd'hui quels seront les gains k pratiqués.

En simulation, il pourrait être intéressant de vérifier sensiblement ce résultat en supprimant la perturbation aérodynamique.

Remarque finale : il ne faudra pas oublier de simuler le problème de la saturation éventuelle des magnétocoupleurs et également de prendre en compte la valeur réelle du champ B lors du calcul du couple C.

Commentaires sur la commande :

Après cette première étude théorique il apparaît que la variabilité de l'orientation du champ magnétique permet de contrôler tous les axes.

Aux passages équateur le champ est parallèle au roulis et le contrôle se fait sur les axes tangage et lacet.

Aux passages pôles le champ est radial entraînant l'impossibilité du contrôle lacet mais un contrôle actif sur le tangage et le roulis.

Il faudra donc s'attendre à une excellente efficacité sur le tangage partout contrôlé, et une moindre efficacité sur le lacet et le roulis, de plus, comme le gradient de gravité n'est pas efficace sur le lacet, il ne faudra pas s'étonner d'un contrôle "mou" sur le lacet.

Peut être faudrait-il "durcir' le contrôle lacet ? Mais comment, ce pourrait être un sujet de réflexion et d'étude.

NB : On rappelle cependant que les contraintes de vitesse angulaire sur le lacet sont moins strictes que sur les autres axes.

### Etude énergétique

Oublions le mouvement orbital du satellite et ne prenons en compte que la vitesse de B créée par le mouvement autour du centre d'inertie.

Dans ces conditions, on a un moment magnétique :

Un couple C et la puissance P du couple qui valent :

La puissance est négative traduisant fort heureusement une perte d'énergie et la formule montre que cette perte est d'autant plus grande que la rotation transversale au champ magnétique est grande.

Il apparaît donc évidemment que la composante de la rotation portée par le champ ne peut être réduite, c'est en cela que la variabilité du champ le long de l'orbite est intéressante.

## Etude mathématique d'une autre loi mettant en évidence le rôle amortisseur de la commande et prenant mieux en compte les inerties différentes du satellite

Les simulations montrent vite que l'amortissement suivant les axes ne se fait pas à la même vitesse. Disons mieux les constantes de temps des amortissements dépendent des moments d'inertie du satellite.

### Notations

|  | Le vecteur champ magnétique terrestre |
| --- | --- |
|  | Son vecteur unitaire |
| I | La matrice d'inertie du satellite en axes satellites principaux évidemment |
|  | L'opérateur matriciel associé au produit vectoriel ci-contre |  |

### Prise en compte des inerties

Le principe de base consiste toujours à utiliser la dérivée du champ magnétique terrestre, mais en adoptant un gain K matriciel prenant en compte les inerties satellite.

Le moment magnétique est alors choisi de telle manière que

avec K matrice de gain qui se calcule par :

Le couple C agissant sur le satellite se calcule classiquement :

Le lecteur familiarisé avec les calculs d'algèbre linéaire montrera que si on oublie le mouvement orbital pour ne s'intéresser qu'au mouvement autour du centre d'inertie on obtient alors un couple et une puissance :

Le lecteur curieux pourra montrer que sur l'espace orthogonal à B, la relation s'explicite sous la forme

Il est donc clair que les inerties sont prises en compte dans le gain sur chaque axe. On montrera aussi que la puissance dissipée (sous l'hypothèse du seul mouvement du centre d'inertie) est

### Remarque sur la constante de temps

Un retour sur les équations du mouvement montre que si l'on ne considère que le mouvement autour du centre d'inertie on a :

mettant bien en évidence la constante de temps . Dans ces conditions l'amortisse ment sur les trois axes sera identique, ce qui en général résout le problème du lacet dans une stabilisation par gradient de gravité.

### Remarque sur les simulations et le mouvement orbital

En marge des études précédentes, il pourrait être intéressant d'étudier à long terme le couplage entre le mouvement orbital et le satellite, couplage naturellement réalisé par le second terme de la dérivée du champ magnétique que nous avons soigneusement évité de faire apparaître dans les calculs précédents. L'inclinaison orbitale différente de 90° semble participer activement à ce couplage.

Les simulations montrent en effet clairement un tel couplage dans une sorte d'oscillation permanente résiduelle à une période double de la rotation orbitale.

Une telle étude pourrait peut être se faire en décomposant le champ magnétique en ses harmoniques par rapport à la pulsation orbitale.

# Stabilisation d’un satellite-lanceur par SPIN

NB : Le lecteur se reportera au cours sur le mouvement de Poinsot, pour revoir les définitions et conventions d'écriture utilisées dans cette page.

## Généralités

Dans tout ce qui suit, nous supposerons que la rotation axiale est contrôlée en continu par un gyromètre de mesure et un actionneur, par exemple une paire de tuyères fournissant un couple de commande Cm sur l'axe de roulis.

### Principe de mécanique

La stabilisation par "SPIN" ou encore "Raideur gyroscopique", repose sur le résultat capital du mouvement de Poinsot, qui indique que si la rotation du solide est portée par un axe principal d'inertie, cet axe restera fixe dans l'espace inertiel. Nous avons aussi montré que le mouvement libre est stable si cet axe est celui de plus grande inertie, notamment en présence de dissipations internes.

L'étude a également montré qu'en cas d'imperfections du mouvement, l'angle de nutation est d'autant plus petit que la rotation axiale est grande.

QUESTION : Que se passe-t-il en présence de couples externes ? Un rappel de mécanique en 2°), concernant le couple gyroscopique est nécessaire.

### Comportement gyroscopique

Nous dirons qu'un corps a un comportement gyroscopique lorsque sa rotation axiale est très grande devant sa rotation transversale. C'est le cas des satellites stabilisés par spin, puisque la stabilisation est destinée à maintenir les rotations transverses nulles ou très petites.

Le moment cinétique H se décompose en une composante axiale Cr très grande devant l'autre composante transverse HT.

On dit qu'on utilise l'APPROXIMATION GYROSCOPIQUE lorsqu'on néglige la composante transversale de H devant sa composante axiale Cr.

De même le moment ou couple des efforts extérieurs appliqués au satellite possède une composante axiale et une composante transversale. Cette dernière est annulée par la commande des tuyères en roulis.

On supposera donc que l'on confond le moment cinétique avec sa composante axiale et on appelle P l'extrémité du moment cinétique approché. Le mouvement de P a l'avantage de nous renseigner fidèlement sur le mouvement de l'axe satellite et donc du dépointage ou de la nutation.

Le théorème du moment cinétique appliqué en repère inertiel donne :

Ceci nous donne un premier résultat fondamental en gyroscopie :

La vitesse Va(P) de l’extrémité P du moment cinétique est égale au moment transversal des efforts extérieurs appliqués au véhicule

NB : Ne soyez pas étonné de l'apparente différence dimensionnelle de la vitesse et du moment donnés pour égaux. En effet la longueur OP qui a été dérivée a pour dimension celle d'un moment cinétique.

Paradoxe gyroscopique :

Normalement le bon sens mécanique habituel indique qu'un couple appliqué à un solide a tendance à créer une rotation dont l'axe est proche de celui du couple appliqué. Ici, on constate que la vitesse de P est parallèle au couple, ce qui constitue un paradoxe et conduit à la règle suivante :

Tendance au parallélisme : L'axe d'un gyroscope a tendance a s'aligner sur le couple appliqué et par conséquence sur la rotation qu'on veut lui appliquer. C'est cette propriété qui empêche une toupie de "tomber" et lui fait prendre un mouvement conique.

Raideur gyroscopique : Appelons  la mesure de la vitesse angulaire transversale qui est engendré par le couple. Cette vitesse porte le nom de précession du gyroscope, c'est elle qui engendre la nutation.

Couple --> Vitesse de P --> rotation transverse

Le lecteur vérifiera sans peine qu'exprimée en norme :

Ainsi :

Montrant que  est d'autant plus petite que la rotation r est grande. Cet effet du spin s'appelle la "raideur gyroscopique", c'est elle qui associée à un fort moment d'inertie donne au gyroscope des réactions aussi lentes et d'amplitude réduite lors d'une perturbation transverse.

La raideur gyroscopique est aussi la propriété.

### Couple gyroscopique

Explicitons l'application du théorème du moment cinétique sous l'hypothèse d'une nutation très faible :

Comme la rotation r sous asservissement est maintenue constante, on en déduit :

Nous avons introduit un couple Cg appelé couple gyroscopique. Il n'existe que si la rotation du véhicule n'est pas portée par l'axe de spin.

Remarque : Ce couple gyroscopique apparaît comme une réaction du gyroscope à s'opposer à toute rotation qui dérangerait son équilibre et son pointage stable. De même ce couple gyroscopique s'oppose à l'action des couples extérieurs qui ont tendance à vouloir le faire tourner.

C'est ce phénomène qui explique les comportements spéciaux des corps tournants.

## Cas d’un couple constant

Ce paragraphe pourrait être considéré comme un exercice de mécanique générale. Nous supposons que le satellite est de révolution inertielle (A = B)autour de l'axe k où l'inertie est C.

La suite s'intéresse à l'évolution de la rotation transversale .

### Problème

Le contrôle d'un satellite est réalisé par un système de tuyères en nombre pair, fonctionnant en tout ou rien, délivrant un couple constant en axes satellite noté :

La disposition des tuyères permet de contrôler chaque axe séparément. L'axe de roulis est celui du spin. Il est clair que durant le fonctionnement du contrôle actif par tuyères, le niveau des couples est très grand devant celui des perturbations qui seront donc négligées.

### Equations du mouvement

Le lecteur établira en adaptant les calculs du mouvement de Poinsot. Pour la suite nous supposons la vitesse de spin r stabilisée et donc le couple X nul. On pose une variable complexe Z = p+iq intimement liée au mouvement.

Z est l'affixe de la rotation transversale , dans les axes i et j.

L'équation (3) confirme r =  = Cste

La combinaison de (1) et (2) donne après mise en forme de l'équation, une forme agréable pour son exploitation :

### Intégration et solution

L'intégration de l'équation donne avec l'utilisation des constantes , * et Z0 :

### Interprétation du mouvement

Nous touchons au cœur du problème de la commande par tuyères et du contrôle de la nutation.

Il faut bien comprendre que le complexe Z(t) représente dans les axes i et j (ou p et q) liés au satellite les composantes de la rotation transversale , celle même qui est responsable de la nutation parasite du satellite.

Le résultat de 8.2.2 montre clairement que pendant l'application du couple de commande, dans le plan transverse du satellite et vu du satellite, le vecteur  décrit un cercle de centre O* d'affixe Z* et de rayon R* = |Z0 - Z*|, à une vitesse angulaire constante *, autour de l'axe de spin k. Le sens de ce mouvement dépend de la valeur de l'allongement inertiel  par rapport à 1, en général  > 1.

Un CONTROLE DE LA NUTATION équivaut à ANNULER Z(t).

NB 1 : Tout changement dans la commande se traduit par un décalage du centre de nutation et donc du rayon du cercle. Même si c'est difficile à imaginer, il faut faire l'effort de réfléchir à cette question, qui est à la base de toute stratégie de commande d'un engin spatial.

Le centre du cercle décrit par  a pour coordonnées Z*=p* + iq* avec :

Le rayon du cercle vaut :

NB 2 : Comme les moteurs fonctionnent en tout ou rien et en parallèle ou pas, il y a 8 possibilités de commande. En pratique une bonne stratégie consiste à n'utiliser qu'un seul couple de tuyères à la fois.

NB 3 : Le lecteur n'oubliera pas que le mouvement de nutation est créé par w et que la rotation induite s'opère autour du moment cinétique H. Or toute application d'un couple transverse déplace le moment cinétique en axes inertiels. Il faut donc combiner ces 2 mouvements, pour obtenir la trajectoire absolue du moment cinétique.

### Exemple théorique de contrôle

L'exemple est purement mathématique, mais pourrait fort bien être utilisé en pratique, pour annuler une nutation. M est l'extrémité de .

On appelle G la norme du couple créé par 2 tuyères opposées. On introduit les points O1, O2, O3, O4 centres de cercles possibles à décrire suivant les tuyères mises en jeu.

- Au départ le satellite est en nutation, style Poinsot (cercle C0).

- Au temps to, un capteur détecte en M0, q0 = 0, et alerte les tuyères agissant sur l'axe j, avec un couple 1 = - j. Le cercle décrit par M est alors C1, de centre O1.

- Au temps t1, le point M est M1 tel que O2M1= O2O = R. Les tuyères précédentes sont stoppées et sont alertées celles donnant un couple  i. Le point M décrit alors le cercle C2 qui ramène la nutation à 0. Deux opérations ont suffit.

La figure suivante illustre la logique du contrôle en nutation.

NB : Il restera encore à contrôler que l'axe de spin est bien pointé et donc éventuellement à déplacer l'axe de spin sans créer de nutation parasite.

### Exemple pratique de contrôle

On peut aussi travailler en impulsions de courte durée, par exemple sur une détection q = 0 et en appliquant un couple <0 porté par j. L'extrémité de  va "spiraler" autour de l'origine et donc le module diminue. La figure précédente montre l'évolution.

## Déplacement du moment cinétique

C'est le second volet du contrôle d'attitude par spin. Le moment cinétique doit posséder 2 propriétés :

Etre porté par l'axe de spin, ce qui est réalisé lorsque la nutation est annulée.

Etre pointé dans la direction souhaitée. Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le moment cinétique doit être déplacé.

Pour simplifier l'écriture mais sans restreindre la généralité du calcul, nous supposons que le couple G créé est porté par l'axe j.

Il faut bien comprendre que le satellite est spinné et donc que l'effet du couple est modifié par le spin.

Le point de départ est le théorème du moment cinétique appliqué en axes inertiels :

Le signal de déclenchement des tuyères est donné d'après une référence soleil, de manière à ce que la variation de H soit bien positionnée. Calculons l'effet de la manœuvre, en notant t le temps d'allumage et  la rotation de spin effectuée durant t.

On appelle facteur d'efficacité la quantité :

## Stabilisation par spin

Nous abordons ici, l'aspect pratique du contrôle d'attitude par spin. Par commodité nous avons positionné 2 tuyères sur l'axe i, donnant un couple G sur l'axe j.

### Repérage de l'axe de spin et mesure de la nutation

Sous l'effet des couples perturbateurs externes, l'axe de spin dérive et le moment cinétique aussi.

L’axe de spin précessionne autour du moment cinétique H qui n'est pas dans la bonne direction.

#### Mesure de la direction de l'axe de spin k

Un senseur terre-soleil suffit pour reconstituer la direction de k, connaissant celle de satellite-terre et satellite-soleil.

#### Contrôle de la vitesse de spin r

Soit par un gyromètre sensible sur l'axe k, soit le senseur ESS en mesurant la période de défilement du soleil ou de la terre. La correction est effectuée par 2 tuyères donnant un couple suivant l'axe de spin k, donc sans en modifier le pointage.

### Déplacement de l'axe de spin

Il s'agit alors de réaliser 2 opérations :

#### Réorientation du moment cinétique H

Pour cela on ouvre une tuyère déclenchée sur un "top" à un instant T après un "top" de référence de passage soleil, par ESS. On ouvre cette tuyère durant un temps T de manière à ce que le vecteur H soit correct, quitte à recommencer plusieurs fois l'opération.

NB : Le déplacement du moment cinétique, sauf hasard heureux où l'axe de spin "tombe pile" sur H, crée inévitablement un mouvement de précession.

#### Méthode pour éviter une nutation importante

La manœuvre de réorientation de H est « éclatée » en 2 parties, dans lesquelles on délivre la moitié de la correction de H.

En A au temps t0, on délivre H/2, l'extrémité de H vient en B. Un mouvement de nutation s'amorce et l'extrémité de H vient en C au bout sensiblement d'une demi période de nutation Tn.

Au temps t0+Tn/2, on délivre H/2 à nouveau. Très sensiblement l'axe de spin et le nouveau moment cinétique sont colinéaires et la nutation résiduelle est faible.

#### Amortir le mouvement de nutation qui commence  après réorientation du moment cinétique

En effet le nouveau moment cinétique n'est pas exactement sur l'axe k et donc s'amorce une nutation qu'il faudra réduire, pour retrouver un pointage correct suivant H. De plus les perturbations sont là pour amplifier ce mouvement.

Les stratégies pour y parvenir sont nombreuses, voir plus haut.

## Satellite dual spin

Un "Spinner" (satellite spinné) présente un inconvénient évident et majeur qui est l'impossibilité de pointer une charge utile embarquée ( télécommunications, caméras, télescope...) et des avantages d'avoir une régulation thermique plus simple( pas de face froide et de face chaude), ainsi que la possibilité de disposer des cellules solaires sur la surface externe du satellite.

Ce problème a été résolu par un compromis, le satellite "DUAL-SPIN".

Il est composé d'une partie spinnée(rotor), équipée de cellules solaires et d'une plate-forme déspinnée(inertielle), porteuse des équipements nécessitant notamment un pointage strict.

## Phase propulsée

Profitons de ce cours pour montrer sur un cas concret l'effet stabilisant du spin lors d'une phase propulsée de lanceur, à l'occasion d'une manœuvre importante d'apogée ou d'évasion...

### Problème

Le lanceur est orientée dans la bonne direction ;

Il est mis en SPIN de vitesse angulaire  autour de son axe longitudinal, principal d'inertie. Il peut subsister une petite nutation parasite due aux erreurs de pointage...mais considérée comme nulle ;

Le moteur supposé à tuyère fixe(moteur à poudre) est allumé durant un temps Tc. De toute évidence l'axe de la poussée ne peut passer par le centre d'inertie et donc apparaît un couple dû à ce mésalignement. Nous le noterons en module : , où F est la force,  la distance du centre d'inertie G à l'axe de la force de poussée.

NB : Il est clair que le défaut ne dépend que du lanceur et de son moteur, donc le couple parasite transverse est constant en axes satellite et le calcul relève de la théorie développée en II.

### Résultat : mouvement de rotation

Rappelons qu'avec Z = p + iq, Z0 = p0 + iq0 nous avons trouvé comme résultat général :

Nous pouvons admettre qu'au moment de l'allumage la stabilisation du pointage est achevée et que la rotation transversale est nulle (Z0 = 0)

La nutation est caractérisée essentiellement par la norme de la rotation transversale (composantes p et q) donc par la norme du complexe Z, affixe de .

Le calcul montre explicitement que la nutation est limitée et que son amplitude est d'autant plus petite que la vitesse de spin est grande, surtout en apparaissant au dénominateur avec son carré.

C'est une vérification éclatante de la notion de raideur gyroscopique.

L'effet gyroscopique, en faisant tourner le couple avec le lanceur, moyenne les effets du mésalignement de la poussée.

## Conclusion

En résumé un contrôle d'attitude par SPIN est relativement simple et ne demande qu'un nombre limité d'équipements :

3 tuyères : 1 pour déplacer l'axe de SPIN, 2 pour réguler la vitesse de spin ;

2 senseurs : 1 senseur Terre et un senseur Soleil ;

Si le système est doté d'un contrôle de nutation passif, un senseur de nutation ;

Enfin un amortisseur passif est éventuellement nécessaire.

# Footnotes

Pour revoir les définitions et conventions d'écriture utilisées, le lecteur se reportera au cours sur le mouvement de Poinsot (SCAO – Volume I : Théories mécaniques – chapitre 1).

Voir chapitre 4